## Slide 1: 图像编码与处理 大作业答辩
王子宁 1801213628

## Slide 2: 内容提要
必做题（计算弧长）
  实现思路
  实现过程
  改进
  最终结果
选做题（LZW编解码软件）
  对单个字符串编解码的实现
  对一个文本文件进行编解码的实现
  计算压缩比并分析

## Slide 3: 1. 必做题
试求出图像中上半部分所包含的前三个倒U形叶片的外轮廓的弧长，以像素为单位来表示。

## Slide 4: 1. 必做题
1. 1 实现思路
（1）直方图均衡化增强对比度
（2）区域分割，分割出我们要计算的部分
（3）取图像的灰度部分，进一步做边缘增强
（4）用索贝尔sobel算子做边缘检测
（5）闭操作，做边缘桥接，连接边缘
（6）移除突刺像素
（7）去除孤立噪点像素
（8）细化，取得边界骨架
（9）区域分割，寻找边缘并计算长度

## Slide 5: 1.2 实现步骤
（1）直方图均衡化增强对比度：
通过对直方图进行均衡化进行图像对比度的增强，从而突出了图像的边缘，方便进行图像提取。
因为本身图片是彩色图像，所以我对其三维RGB分别进行处理，然后进行合成。
对于合成的图像，将其转换成YCrCb图像，取出Y分量，之后将会对于Y分量（灰阶值）进行处理。

## Slide 6: 1.2 实现步骤
（2）区域分割，分割出我们要计算的部分：
对图像进行裁剪，得到我们想要的包括三个倒U形圆弧的部分。这样能够最大限度地去除其他部分对边缘检测的影响。

## Slide 7: 1.2 实现步骤
（3）取图像的灰度部分，进一步做边缘增强：
从YCrCb中取出明度，对于明度（灰度值）进行进一步的直方图均衡化，从而进一步增强对比度，方便之后的边缘提取。

## Slide 8: 1.2 实现步骤
（4）用索贝尔sobel算子做边缘检测：
用索贝尔算子对灰度图像进行卷积，超过阈值的点认为是边缘点，从而保留，得到边缘的曲线。

## Slide 9: 1.2 实现步骤
（5）边缘桥接，之后进行闭操作连接边缘：
边缘桥接：可以使得原来有狭窄缝隙的两条线连接在一起
闭操作：使轮廓平滑，融联狭窄间断和长细的深沟，消除小孔洞，填补轮廓线的断裂

## Slide 10: 1.2 实现步骤
（6）移除突刺像素：
边缘应该是一个平滑曲线，通过去除突刺结构，能让平滑曲线上的突出的像素点消失，从而提升分辨的准确率。

## Slide 11: 1.2 实现步骤
（7）去除孤立噪点像素：
图像中有很多的孤立噪点，这些孤立噪点不是边缘，需要除去，留下真正的弧线。

## Slide 12: 1.2 实现步骤
（8）细化，取得边界骨架：
去除了孤立噪点像素之后，图片中主要出现的是边缘曲线，但是由于之前的闭操作，曲线比较宽，不利于直接的边界提取。
所以要对于边缘进行抽骨架操作，得到真正的边缘骨架。

## Slide 13: 1.2 实现步骤
（9）区域分割，寻找边缘并计算长度
通过[B,L] = bwboundaries(Edge_image,'noholes')
函数。此函数能够绘画出二值图像的边缘。同时对于边缘的线标记成红色，从而方便观察边缘的特征。
同时，进行区域分割，删除掉我们不关心趋于的边缘点，从而得到下面的边缘，即我们真正想要的边缘。
通过计算红色点的数目除以2，得到了图像边缘的长度。

## Slide 14: 1.3 改进
为什么最外层的倒U型弧的两个红色区域提取的不好？是因为这两个边缘和他们周围的背景（铁锈）融合在了一起。我们需要想一个办法让他们分开，突出这两块的边缘。
采用区域生长的办法。设置生长条件是：和原来的像素八邻接，并且是这片区域中亮度最低的，认为它是边缘，添加到生长区域中，对其进行图像增强。

## Slide 15: 1.3 改进
对于灰度图进行区域生长，效果如下所示：
区域生长前
区域生长后
大大增强了原先模糊的边界的对比度！

## Slide 16: 1.3 改进：区域生长
不进行区域生长抽骨架
进行区域生长抽骨架

## Slide 17: 1. 3 实现思路的改进
（1）直方图均衡化增强对比度
（2）区域分割，分割出我们要计算的部分
（3）取图像的灰度部分，进一步做边缘增强
（4）区域生长
（5）用索贝尔sobel算子做边缘检测
（6）闭操作，做边缘桥接，连接边缘
（7）移除突刺像素
（8）去除孤立噪点像素
（9）细化，取得边界骨架
（10）区域分割，寻找边缘并计算长度

## Slide 18: 1.4 最终结果
上半部分所包含的前三个倒U形叶片的外轮廓的弧长是1168个像素。

## Slide 19: 2. 选做题：LZW编码软件的实现
  LZW编码的介绍：LZW算法又叫“串表压缩算法”就是通过建立一个字符串表，用较短的代码来表示较长的字符串来实现压缩。字符串和编码的对应关系是在压缩过程中动态生成的，并且隐含在压缩数据中，解压的时候根据表来进行恢复，是一种无损压缩。

## Slide 20
  编码部分：
  编码器从原字符串不断地读入新的字符，并试图将单个字符或字符串编码为记号 (Symbol)。这里我们维护两个变量，一个是P (Previous)，表示手头已有的，还没有被编码的字符串，一个是C (current)，表示当前新读进来的字符。
  1. 初始状态，字典里只有所有的默认项，例如0->a，1->b，2->c。此时P和C都是空的。
  2. 读入新的字符C，与P合并形成字符串P+C。
  3. 在字典里查找P+C，如果:
  - P+C在字典里，P=P+C。
  - P+C不在字典里，将P的记号输出；在字典中为P+C建立一个记号映射；更新P=C。
  4. 返回步骤2重复，直至读完原字符串中所有字符。

## Slide 21
  编码部分结果（以ababcababac为例）：
  最终建立的字典包含134个字符，其中包括128个初始化加入字典的ASCII字符以及6个新加入的字符，其中的部分分布如下所示：

## Slide 22
  解码部分：
  核心思想在于解码需要还原出编码时的用的字典。解码器的输入是压缩后的数据仍然维护两个变量pW 和cW，后缀W的含义是word。pW表示之前刚刚解码的记号；cW表示当前新读进来的记号。
  1. 初始状态，字典里只有所有的默认项，此时pW和cW都是空的。
  2. 读入第一个的符号cW，解码输出。注意第一个cW肯定是能直接解码的，而且一定是单个字符。
  3. 赋值pW=cW。
  4. 读入下一个符号cW。
  5. 在字典里查找cW，如果:
  a. cW在字典里：
  (1) 解码cW，即输出 Str(cW)。
  (2) 令P=Str(pW)，C=Str(cW)的第一个字符。
  (3) 在字典中为P+C添加新的记号映射。
  b. cW不在字典里:
  (1) 令P=Str(pW)，C=Str(pW)的第一个字符。
  (2) 在字典中为P+C添加新的记号映射，这个新的记号一定就是cW。
  (3) 输出P+C。
  6. 返回步骤3重复，直至读完所有记号。

## Slide 23
  对于单个字符串LZW编解码的结果：

## Slide 24
  解码部分：
  核心思想在于解码需要还原出编码时的用的字典。解码器的输入是压缩后的数据仍然维护两个变量pW 和cW，后缀W的含义是word。pW表示之前刚刚解码的记号；cW表示当前新读进来的记号。
  1. 初始状态，字典里只有所有的默认项，此时pW和cW都是空的。
  2. 读入第一个的符号cW，解码输出。注意第一个cW肯定是能直接解码的，而且一定是单个字符。
  3. 赋值pW=cW。
  4. 读入下一个符号cW。
  5. 在字典里查找cW，如果:
  a. cW在字典里：
  (1) 解码cW，即输出 Str(cW)。
  (2) 令P=Str(pW)，C=Str(cW)的第一个字符。
  (3) 在字典中为P+C添加新的记号映射。
  b. cW不在字典里:
  (1) 令P=Str(pW)，C=Str(pW)的第一个字符。
  (2) 在字典中为P+C添加新的记号映射，这个新的记号一定就是cW。
  (3) 输出P+C。
  6. 返回步骤3重复，直至读完所有记号。

## Slide 25: 2. 选做题：LZW编码软件的实现
  2.2 对于文本进行LZW编码
  步骤：
  （1）初始化字典
  （2）根据文件地址按行读入，将所有的行字符串拼接成一个长字符串
  （3）对其进行LZW编码，获得编码之后的输出以及压缩比
  （4）进行LZW解码并将解码结果写入文件
  （5）编码前和编码后文件的比较

## Slide 26: 2.2 对于文本进行LZW编码（以AliceInWonder.txt为例）
  编码前的文件
  解码后的文件

## Slide 27: 2.2 对于文本进行LZW编码 (以The little prince为例）
  编码前的文件
  解码后的文件

## Slide 28
2.3 计算压缩比并分析：
从之前两个文本我们计算出来压缩比为：
AliceInWonderland：1.22
TheLittlePrince:1.255
实际的LZW编码的压缩比为2:1左右。为什么会出现压缩比比标准LZW编码小的情况呢？
原因分析：
在实际的LZW编码中，一个码长通常映射成12位或者16位的码字，也就是1.5个或者2个字节。这种情况下通常能够进行编码的字符串种类是4096~65536种。当编码超大文件的时候，字符串种类非常多，往往码字存储空间是不够的。所以我在进行LZW编码的时候，字典用一个int型变量（4个字节）来存放所有的新的字符串序列，这样就造成压缩比比正常的标准LZW编码的压缩比大一倍左右。

## Slide 29: Thank you !
王子宁 1801213628